Manual do Uaclip Padrão

Este manual descreve o protocolo de comunicação por intermédio de strings entre o programa no PC (Delphi, VB, etc) e o programa Uaclip Padrão que se encontra nos microterminais. Este protocolo é voltado para o interfaceamento do microterminal com o usuário.

Inicialmente é feita uma aplicação, em Visual Basic ou Delphi, com o único objetivo de receber uma string do microterminal e enviar a resposta. A partir desta aplicação é possível entrar com as strings que representam o protocolo que está sendo implementado. No primeiro momento o terminal manda uma string de inicialização, que é o protocolo, com a área de dados zerada (string vazia) e os demais campos zerados. A única informação relevante enviada para o PC é o campo de controle de fluxo do programa, que estará pedindo o passo 000.

A partir deste momento, o PC deve enviar ao microterminal o comando correspondente ao passo 000, isto é, L0=L1=L2=0. Quando o terminal lê a string ele deve analisar o cabeçalho e  proceder adequadamente, executando a instrução que corresponde àquele cabeçalho. Uma vez executada essa instrução, o microterminal envia a resposta, caso haja alguma, ao PC e, no cabeçalho desta resposta, solicita o próximo passo fazendo L0 = 1 e L1 = L2 = 0 (ou 001). Dessa maneira, a área de dados recebida pelo PC contém a resposta para o passo anterior àquele presente na área de controle de fluxo.

A área de dados serve para troca de informação entre o PC e o microterminal. É através da área de dados que serão enviadas ao microterminal as mensagens que deverão ser mostradas no display do mesmo, e qualquer dado que o microterminal deva transmitir ao PC também será enviado neste mesmo campo.

O cabeçalho é a parte mais importante nessa string. Nele, qualquer informação pertinente ao fluxo de código estará contida. Isto é, no cabeçalho estará a informação sobre a natureza da instrução (se é leitura ou escrita), se existe algum temporizador para a mensagem, se as teclas de função (<F1>, <F2> e <F3>), <ENTER> e <ANULA> estão habilitadas ou desabilitadas, enfim, o cabeçalho diz ao microterminal o que fazer com a informação recebido. O programa deverá residir em RAM, pois isto facilitará aos clientes atualizar as suas versões sem a necessidade de substituir a EPROM. Existe também um campo de controle de fluxo de programa, onde um valor numérico é incrementado a cada passo do programa do microterminal. Dessa forma é possível recuperar a aplicação do ponto onde ela parou caso ocorram falhas na comunicação ou o PC tenha que ser reiniciado.

Para leitura do microterminal será utilizada a instrução FREAD(string). Esta instrução envia a string ao microterminal que decodifica o cabeçalho. Caso contenha algum valor na área de dados, tal como uma mensagem, esta será mostrada no display do microterminal imediatamente antes da posição do cursor. O dado que for entrado no microterminal será enviado de volta ao PC na área de dados. Para escrita no microterminal será utilizada a instrução FWRITE(string). Esta instrução funciona de maneira similar à intrução FREAD(string), entretanto não é retornado nada para o PC. Sendo assim esta instrução é destinada apenas para que o PC comunique-se com o usuário através do microterminal.

O Formato do protocolo é o seguinte:

| F1 | F2 | F3 | ENTER | ANULA | I/O | L2 | L1 | L0 | TE | PYH | PYL | PXH | PXL | DLH | DLL | DADOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Caso a instrução seja de leitura (I/O = 0), o campo de dados irá conter uma mensagem do tamanho de 10*DLH + DLL. A partir daí, o restante dos dados está dividido como segue:

| DADOS |
| --- |
| DADOS (10*DLH+DLL) | CYH | CYL | CXH | CXL | DRH | DRL | VD(Valor Default) |

A implementação do protocolo (cabeçalho + área de dados) se dará da seguinte forma:

| Campo | Função | Valores Assumidos |
| --- | --- | --- |
| F1 | Habilita/Desabilita tecla <F1> | 0->desabilita, 1->habilita |
| F2 | Habilita/Desabilita tecla <F2> | 0->desabilita, 1->habilita |
| F3 | Habilita/Desabilita tecla <F3> | 0->desabilita, 1->habilita |
| ENTER | Habilita/Desabilita tecla <ENTER> | 0->desabilita, 1->habilita |
| ANULA | Habilita/Desabilita tecla <ANULA> | 0->desabilita, 1->habilita |
| I/O | Indica se a função é de leitura ou escrita | 0->leitura, 1->escrita |
| L2 | Dígito mais significativo do controle de fluxo de programa | inteiros de 0 a 9 |
| L1 | Dígito do controle de fluxo de programa | inteiros de 0 a 9 |
| L0 | Dígito menos significativo do controle de fluxo de programa | inteiros de 0 a 9 |
| TE | Habilita/Desabilita tempo da mensagem - Time Enable | 0->desabilita, 1 a 9->habilita |
| PYH | Dígito mais significativo da posição Y (linha) do dado | inteiros de 0 a 9 |
| PYL | Dígito menos significativo da posição Y (linha) do dado | inteiros de 0 a 9 |
| PXH | Dígito mais significativo da posição X (coluna) do dado | inteiros de 0 a 9 |
| PXL | Dígito menos significativo da posição X (coluna) do dado | inteiros de 0 a 9 |
| DLH | Dígito mais significativo do tamanho do dado (escrita) | inteiros de 0 a 9 |
| DLL | Dígito menos significativo do tamanho do dado (escrita) | inteiros de 0 a 9 |
| DADOS | Área de dados para troca de informações | string contendo mensagens |
| CYH | Dígito mais significativo da posição Y (linha) do cursor | inteiros de 0 a 9 |
| CYL | Dígito menos significativo da posição Y (linha) do cursor | inteiros de 0 a 9 |
| CXH | Dígito mais significativo da posição X (coluna) do cursor | inteiros de 0 a 9 |
| CXL | Dígito menos significativo da posição X (coluna) do cursor | inteiros de 0 a 9 |
| DRH | Dígito mais significativo do tamanho do dado (leitura) | inteiros de 0 a 9 |
| DRL | Dígito menos significativo do tamanho do dado (leitura) | inteiros de 0 a 9 |
| VD | Valor default para leitura. | string contendo dados |

Talvez o parâmetro que especifica o dígito mais significativo da posição de linha do dado (PYH) possa ser suprimido com o tempo, visto que os microterminais possuem displays com no máximo quatro (4) linhas. Entretanto, nada impede que, a longo prazo, a Passo venha a produzir microterminais com diplays bem maiores, o que forçaria uma alteração neste protocolo.